## Slide 1: GESUNDHEITSMANAGEMENT III Teil 1-5 Prof. Dr. rer. pol. Steffen Fleßa Lehrstuhl für ABWL und Gesundheitsmanagement Universität Greifswald

## Slide 2: Gliederung
1 Outputfaktoren
  1.1 Marketing im Gesundheitswesen
  1.2 Entsorgungswesen
  1.3 Ausbildungsfunktion
  1.4 Tod und Sterben
2 Betriebskybernetik
3 Logistik

## Slide 3: 1.2 Entsorgungswesen
Systematische Einordnung:
  Output ist nicht nur „erwünschter“ Output, sondern auch Abfall, der entsorgt werden muss
Abfall im Krankenhaus ist von hoher Bedeutung

## Slide 4: Abfall im Krankenhaus
Umfang: Zahlen sehr ungenau, schwankend
  Industrie: 0,7 kg Abfall pro Tag pro Mitarbeiter*in
  Haushalt: 1,0 kg Abfall pro Tag pro Person
  Krankenhaus: 5,0 kg Abfall pro Tag pro Bett
Infektiosität: quantitativ überschätzt, qualitativ unterschätzt!
  Geringer Anteil: Hoch infektiös
  Größter Teil: wie Haushaltsmüll, evtl. sogar geringere Keimzahl

## Slide 5: Abfallwirtschaftskonzept
Grundlagen:
  1994: „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen“ (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)
  2002: „Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“ (LAGA-Richtlinie „Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“)
Verpflichtung: Jedes Krankenhaus muss ein Abfallwirtschaftskonzept erstellen und schriftlich niederlegen; ein Abfallbeauftragter ist zu benennen
Umfang
  Angaben über Menge, Art und Verbleib der zu entsorgenden Abfälle
  Darstellung der Abfallvermeidungs- und Verwertungsstrategien
  Nachweis über Entsorgungssicherheit

## Slide 6: Abfallstrategien
Rangordnung:
Abfallvermeidung
Abfallverwertung
Abfallentsorgung

## Slide 7: Abfallentsorgung nach alter Klassifizierung
Abfallgruppe A
  Inhalt: Abfall, an dessen Entsorgung keine besonderen Anforderungen gestellt werden
  Beispiel: Hausmüll, Küchenabfälle, desinfizierte Abfälle der Abfallgruppe C
  Entsorgung: als regulärer Hausmüll

## Slide 8: Abfallentsorgung nach alter Klassifizierung
Abfallgruppe B
  Inhalt: Abfälle, an deren Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht innerhalb der Einrichtungen besondere Anforderungen gestellt werden; von ihnen geht eine besondere Gefährdung für Kranke aus, jedoch nicht für die Allgemeinheit
  Beispiel: Abfälle, die mit Blut, Sekreten und Exkreten verunreinigt sind (z. B. Kanülen, Verbände, Spritzen, Windeln)
  Entsorgung: Getrennte Sammlung, anschließend Entsorgung als normaler Abfall, falls keine Verletzungs- oder Auslaufgefahr

## Slide 9: Abfallentsorgung nach alter Klassifizierung
Abfallgruppe C
  Inhalt: Krankenhausspezifische Abfälle, an die aus infektionspräventiver Sicht sowohl innerhalb als auch außerhalb der Einrichtung besondere Anforderungen gestellt werden; von ihnen geht eine Gefährdung für alle Menschen aus
  Beispiel: Kontaminierung mit meldepflichtigen, übertragbaren Krankheiten; Mikrobiologische Kulturen (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen; Infektionsschutzgesetz)
  Entsorgung: Getrennte Sammlung; Abtransport als Sondermüll (Kosten: 2-3000 Euro/t) oder hausinterne Sterilisation. Anschließend Behandlung wie A-Müll

## Slide 10: Abfallentsorgung nach alter Klassifizierung
Abfallgruppe D
  Inhalt: Abfälle, an die aus umwelthygienischer Sicht innerhalb und außerhalb des Krankenhauses besondere Anforderungen gestellt werden
  Beispiel: Altmedikamente, Laborabfälle, Abfälle aus Röntgenabteilungen, Mineralöle, Schädlingsbekämpfungsmittel,...
  Entsorgung: i.d.R. Sondermüll

## Slide 11: Abfallentsorgung nach alter Klassifizierung
Abfallgruppe E
  Inhalt: Medizinische Abfälle, deren Entsorgung besondere ethische Rücksichtnahme verlangt
  Beispiel: Körperteile, Organabfälle, Blutbeutel, Blutkonserven
  Entsorgung: Beachtung von ethischen Normen

## Slide 12: Abfallentsorgung – LAGA-Richtlinie
LAGA: Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Ratschläge für die Entsorgung von Abfällen aus allen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
Ziel: auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zumut-barkeit eine sichere und ordnungsgemäße Abfallentsorgung, die Krankheitsübertragungen und Umweltbelastungen vermeidet
Sechsstellige Schlüsselnummer: xxyyzz
  xx: Herkunftsbereich (18 für Gesundheitsdienst, 20 normale Siedlungsabfälle)
  yy: Untergruppen (01 Humanmedizin, 02 Veterinärmedizin)
  zz: Abfallgruppe

## Slide 13: Abfallgruppen (Beispiele)
Abfallschlüsselnummer | Abfallgruppe
18 01 01 (außer 18 01 03) | Spitze und scharfe Gegenstände
18 01 02 | Körperteile und Organe einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven
18 01 03 | Infektiöse Abfälle
18 01 04 | Krankenhausspezifischer (praxisspezifischer) Abfall, nicht infektiös
18 01 06, 18 01 07 | Chemikalienabfälle
18 01 08 | Zytostatika-Abfälle
18 01 09 | Altarzneimittel
20 03 01 | Gemischter Siedlungsabfall

## Slide 14: Abfälle in Akutkrankenhäusern (2014)
309.000 Tonnen Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (180104)
9.900 Tonnen Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden (180103*)
6.500 Tonnen Arzneimittel (180109)
2.600 Tonnen Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (180102)
2.200 Tonnen Abfälle aus tierärztlicher Versorgung und Forschung, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (180203)
1.800 Tonnen zytotoxische und zytostatische Arzneimittel (180108*)
800 Tonnen spitze und scharfe Gegenstände (180101)
400 Tonnen Abfälle aus tierärztlicher Versorgung und Forschung, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
200 Tonnen Chemikalien (180107)
200 Tonnen Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten (180106*)
https://www.abfallmanager-medizin.de/themen/krankenhausabfaelle-abfaelle-aus-der-humanmedizinischen-oder-tieraerztlichen-versorgung/

## Slide 15: Exkurs: Umgang mit Totgeburten
Frühgeburt: Geburt zwischen der 28. und der 37. Schwangerschaftswoche
Abgang: Totgeburt vor der 28. Schwangerschaftswoche
früher: Entsorgung
heute: aktives Abschiednehmen und Beerdigung möglich

## Slide 16: Beispiel für ein Abfalltrennsystem im KH (Uniklinikum Freiburg)
Foto: Daschner

## Slide 17: Beispiel für ein Abfalltrennsystem im KH (Uniklinikum Freiburg)
Foto: Daschner
Cave: Altpapier, auf dem sich Patienteninformationen befinden, müssen als Datenschutzabfall entsorgt werden !

## Slide 18: Ökonomische Bedeutung
Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung implizieren (Investitions-)Kosten.
Grundsatz: So wenig Sondermüll als möglich.
  Abfallwirtschaft kann erhebliche Einsparungen implizieren!

## Slide 19: „Green Hospital“
Grundproblem: Gesundheitswesen emittiert mehr CO2 als Flugverkehr oder Schifffahrt
  Deutschland: 5,2 % der gesamten nationalen Emissionen
  Pro Klinikbett: Energie von 4 Einfamilienhäusern p.a.
  Quelle: „Healht Care Without Harm“

## Slide 20: Maßnahmen
Energie
  Energiemanagement
  Luft- und Klimatechnik
  Erneuerbares Energien
  Intelligente Technologien
  Natürliche Lichtquellen und Ventilation
  Verzicht auf Desfluran als Inhalationsanästhetikum
Material
  Lieferantenmanagement
  Mehrwegprodukte
  geringe Verpackung
  Papierverbrauch
  Abfallmanagement
  Anteil von recycelten Materialien
Wasser
  Wassermanagement
  Wassersparende Technologie für Sanitäranlagen
  Wiederverwendung von Grauwasser
  Regenwassernutzung
Schleuß 2023, KU Gesundheitsmanagement
Beispiel für Zielkonflikt: Legionellen in Krankenhäusern, Wasserverbrauch beim Duschen

## Slide 21: Gliederung
1 Outputfaktoren
  1.1 Marketing im Gesundheitswesen
  1.2 Entsorgungswesen
  1.3 Ausbildungsfunktion
  1.4 Tod und Sterben
2 Betriebskybernetik
3 Logistik